## Slide 1
AVANCE DE TRABAJO DE GRADO
Modelo predictivo–prescriptivo
para priorizar el backlog del mantenimiento
MCDA y optimización ligera con criterios de criticidad
Anibal Antonio De Avila Rueda
Director: Mg. Juan Carlos Amaya Díaz
Especialización Tecnológica en Automatización Industrial · Universidad Manuela Beltrán · 2026

## Slide 2
01
Contexto y motivación
Programación semanal de mantenimiento bajo recursos limitados
01
Realidad operacional
El backlog típico oscila entre 20 y 100 órdenes/semana, con horas-hombre, habilidades y repuestos limitados.
02
Práctica habitual
La priorización se resuelve con reglas simples (prioridad nominal y fecha). No maximiza la reducción del riesgo.
03
Brecha identificada
Los CMMS registran y filtran, pero no formulan la decisión: no conectan predicción, valoración multicriterio y optimización.
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
2 / 12

## Slide 3
02
Problema y pregunta de investigación
Problema
• Las reglas tradicionales no garantizan reducir riesgo.
• La probabilidad de falla rara vez se estima de forma calibrada.
• Falta integración entre predicción, valoración (MCDA) y optimización.
• Sin esa cadena, no se puede defender por qué una WO se programa antes que otra.
Pregunta de investigación
¿Un modelo predictivo–prescriptivo, que predice la probabilidad de falla semanal y prescribe la selección de WO bajo restricciones, mejora la trazabilidad y reduce el riesgo residual frente a las reglas tradicionales por prioridad o fecha?
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
3 / 12

## Slide 4
03
Justificación e impacto
Alineación con ISO 14224 · ISO 55000 · ISO 31000
$
Económico
Menor costo por indisponibilidad, mejor uso de horas, evitación de compras urgentes.
S
Social — HSE
Mayor cobertura de tareas con consecuencias de seguridad; menor exposición a incidentes.
A
Ambiental
Anticipación de WO con riesgo de fuga o emisión; soporte al principio de prevención.
+
Diferenciador
Solución abierta y reproducible, con trazabilidad por WO y por restricción activa.
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
4 / 12

## Slide 5
04
Objetivos
Objetivo general
Diseñar y evaluar un modelo predictivo–prescriptivo para la priorización de órdenes de trabajo de mantenimiento, que maximice la reducción del riesgo bajo restricciones de capacidad, habilidades y disponibilidad de repuestos.
OE1
Construir un dataset simulado y reproducible con diccionario de datos.
LISTO
OE2
Entrenar y calibrar modelos de clasificación (AUC, PR-AUC, Brier).
LISTO
OE3
Formular y resolver la selección semanal con restricciones operativas.
LISTO
OE4
Comparar contra reglas tradicionales mediante KPIs operativos.
EN CURSO
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
5 / 12

## Slide 6
05
Marco teórico y referencial
Cuatro pilares conceptuales y normativos
Gestión de
activos y riesgo
ISO 55000
ISO 31000
IEC 31010
RCM y
confiabilidad
IEC 60300-3-11
ISO 14224
ISO 20816-3
Predicción y
calibración
Lei et al. (2020)
Carvalho (2019)
Kull et al. (2017)
MCDA y
optimización
Greco, Ehrgott
& Figueira (2016)
Pinedo (2016)
RCM define qué importa, ISO indica cómo medir y decidir, ML/MCDA y scheduling traducen a decisión operativa.
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
6 / 12

## Slide 7
06
Metodología — 6 fases experimentales
F1
Diseño
experimental
Escenarios y
dataset sintético
LISTO
F2
Modelado
predictivo
RegLog +
calibración
LISTO
F3
Modelado
MCDA
Pesos y
sensibilidad
LISTO
F4
Optimización
Knapsack
multi-restricción
LISTO
F5
Evaluación
Réplicas y
baseline pareado
EN CURSO
F6
Análisis
Estadística e
interpretabilidad
PENDIENTE
Verde = completado · Ámbar = en curso · Gris = pendiente
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
7 / 12

## Slide 8
OE1+OE2
Predicción calibrada — completada
Dataset reproducible (21 variables) + RegLog con calibración isotónica
21
variables documentadas
150
corridas (5 esc × 30 rep)
0,762
AUC promedio (DE < 0,03)
0,201
Brier — calibración robusta
Pipeline del componente predictivo
1. Preprocesamiento
One-hot · z-score · 14 features
2. Reg. logística
L2 · clases balanceadas
3. Calibración PAV
Pool Adjacent Violators · fold independiente
4. Probabilidad
P(falla 7 días) por WO
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
8 / 12

## Slide 9
OE3
Optimización — completada
Knapsack multi-restricción con PuLP / CBC y fallback greedy
Formulación MILP
Función objetivo:
max Σ Riesgo_i · x_i
Sujeto a:
• Σ duración_i · x_i ≤ H_total
• Σ_(i en habilidad) duración_i · x_i ≤ H_h
• Σ_(i requiere r) x_i ≤ on_hand_r
• x_i = 0 si el repuesto no está disponible
Cumplimiento de restricciones (150 corridas)
✓
Cumplimiento ventanas
100,0 %
✓
Violaciones de repuestos
0
✓
Capacidad total respetada
100,0 %
✓
Capacidad por habilidad
100,0 %
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
9 / 12

## Slide 10
OE2+OE3
Resultados — modelo y optimización
Promedios sobre 30 réplicas con prueba t pareada (p < 0,001)
Riesgo residual promedio: Modelo vs. Baseline
Escenario
Baseline (IC95 %)
Modelo (IC95 %)
Reducción
p-valor
E1 — Recursos nominales
9,39 [7,35–11,43]
8,28 [6,56–9,99]
9,01 %
< 0,001
E2 — −20 % capacidad
10,79 [8,16–13,43]
8,97 [6,96–10,98]
12,95 %
< 0,001
E3 — Faltante de repuesto
11,93 [9,89–13,97]
10,14 [8,47–11,80]
13,37 %
< 0,001
E4 — Peso seguridad alto
8,63 [6,47–10,80]
7,06 [5,48–8,65]
12,39 %
< 0,001
E5 — Mezcla PM/CM 30/70
9,39 [7,48–11,30]
8,07 [6,51–9,62]
12,14 %
< 0,001
Reducción promedio: 11,97 % · rango individual: 0–41,56 % · diferencia significativa en los 5 escenarios
+1,9 a +5,3 pp
WO críticas adicionales programadas
+0,1 a +0,8 pp
Mejor utilización de horas-hombre
-6 a -12 %
Reducción del lateness ponderado
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
10 / 12

## Slide 11
07
Dashboard de resultados y próximos pasos
Visualización interactiva + cronograma para OE4
Dashboard interactivo (HTML)
dashboard_resultados.html
Reducción de riesgo
E1
E2
E3
E4
E5
AUC por escenario
E1
E2
E3
E4
E5
• KPIs comparativos en tiempo real (Chart.js)
• Tabla con IC95 % y prueba t pareada
• Lectura ejecutiva auto-generada
• Anexo del informe técnico
Pendiente OE4
▸
Análisis estadístico avanzado
Prueba de Wilcoxon como complemento robusto.
▸
Sensibilidad de pesos MCDA
Variación ±20 % de pesos y reportar estabilidad.
▸
Comparación con FIFO puro
Segunda referencia más conservadora del baseline.
▸
Documento de resultados final
Integración con working paper y referencias APA.
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
11 / 12

## Slide 12
08
Referencias bibliográficas
Marco normativo, metodológico y estado del arte 2016–2024
[1] ISO. ISO 14224 — Reliability and maintenance data, 3ª ed., 2016.
[8] M. Kull, T. Silva Filho, P. Flach. Beta calibration. AISTATS, 2017.
[2] ISO. ISO 31000 — Risk management: Guidelines, 2018.
[9] T. Carvalho et al. ML methods applied to predictive maintenance. CIE 137, 2019.
[3] ISO. ISO 55002 — Asset management: Guidelines for ISO 55001, 2018.
[10] Y. Lei et al. ML for fault diagnosis and prognosis: A survey. MSSP 138, 2020.
[4] IEC. IEC 31010 — Risk assessment techniques, 2019.
[11] N. H. Wahab et al. Predictive maintenance and digital twin: review. PeerJ CS, 2024.
[5] IEC. IEC 60300-3-11 — Reliability-Centred Maintenance, 2017.
[12] T. Zonta et al. Predictive maintenance in Industry 4.0: SLR. CIE 150, 2020.
[6] M. Pinedo. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 5ª ed. Springer, 2016.
[13] A. Dereci et al. Explainable AI for predictive maintenance. JIII, 2024.
[7] S. Greco, M. Ehrgott, J. Figueira (Eds.). MCDA: State of the Art Surveys, 2ª ed. Springer, 2016.
[14] S. Maataoui et al. Predictive maintenance and production scheduling. JISE, 2024.
Modelo predictivo–prescriptivo para priorizar el backlog de mantenimiento | Avance
12 / 12